## Slide 1
202647012 김선재
202647017 임수정
AR 및 하드웨어 센서 기반 실시간 전선 탐지 & 정밀 수평계 프로젝트
SMART WALL-SAVER
발표일 : 2026년 06월 16일

## Slide 2
프로젝트 배경 및 필요성
01
대상 사용자 및 기대 효과
02
기획 및 설계
03
프로젝트 결과1,2
04
시연 결과
05
Q&A
06
협업 과정 및 팀워크
07
마무리 및 향후 개선 방향
08
초기 화면 구조도(1),(2)
09
개발과정(1),(2)
10
시연 영상
11
Contents List
목차

## Slide 3
01
02
스마트폰 하나로 벽 속 전선 경로를 실시간 추적하고 전문가급 수평 정밀도를 구현하여 누구나 안전하고 완벽한 셀프 인테리어를 가능하게 합니다.
Core Solution
[ARCore 카메라 기반 전선 탐지 ]
[ 0.1° 단위 정밀 디지털 수평계 ]
프로젝트 배경 및 필요성
"보이지 않는 위험의 시각화와 0.1도의 정밀함, 스마트폰 센서로 구현하는 스마트 시공 가이드"

## Slide 4
대상 사용자 및 기대효과
홈 인테리어 입문자
셀프 인테리어
“사고 최소화 & 인테리어 및 가구 설치 서포트”

## Slide 5
5월 주요 이슈
해당 월에 발생한
업계 주요 이슈나
이벤트를 작성하세요.
04. ARCore 도입
단순 2D 수치 출력을 탈피하고, ARCore 공간 추적을 활용해 전선 경로를 화면에 실시간 드로잉
03. 초기 아이디어
"눈에 보이지 않는 벽 속 지자계 수치를 열화상 카메라처럼 히트맵으로 매핑할 수 없을까?"
02. 핵심 UX
다크 모드 기반 고대비 UI 구성 및 0.1도 단위의 직관적인 데이터 시각화
01. 설계 의도
현장 시공 및 DIY 작업 시 안전성과 편의성을 모두 잡는 스마트 가이드 구축
기획 및 설계
05. 최종 설계
실시간 3D 배선 매핑과 정밀 이원화 수평계 통합 시스템 완성

## Slide 6
Safety Scan(전선 탐지)
MODE 1
초기 화면 구조도(1)

## Slide 7
Smart Leveler(수평계)
MODE 2
초기 화면 구조도(2)

## Slide 8
작업 일정 : 5월 7일 ~ 6월 16일
전선 탐지 모드 시각화 방식 고도화
초기대비 변경 사항(1)
디지털 수평계 측정 시스템 세분화
초기대비 변경 사항(2)
개발과정(1)
초기 기획: 자기장 수치에 따라 화면 속 2D 격자무늬 내부 큐브가 적색으로 채워지는 '자기장 기반 히트맵 맵핑' 방식
최종 구현: 단순 2D 격자를 탈피하고 ARCore 엔진의 3D 공간 앵커링 기술을 도입
매립 전선 경로를 붉은색 벡터 폴리라인으로 직접 드로잉하여 시각적 직관성 및 탐지 정확도 대폭 향상
초기 기획 : 화면 중앙에 실시간 기울기를 큰 숫자로 표시하고 평형 도달 시 햅틱 진동을 주는 단일 측정 방식
최종 구현: 실제 작업 현장의 시나리오를 반영하여 이원화 측정 시스템(Dual-Mode)으로 구조를 확장 및 구체화
  1~2주차 : 기획 및 UI/UX 설계
: 아이디어 구체화, Figma 기반 와이어프레임 설계 디자인 시스템 확정
  3~5주차 : 개별 기능 구현 및 알고리즘 튜닝
: ARCore 엔진 연동, 자기장 및 가속도 센서 수집 로직 구현
  6주차 : 통합 빌드 및 필드 테스트

## Slide 9
개발과정(2)
테스트 또는 검증 과정
가상 에뮬레이터 환경에 의존하지 않고 안드로이드 실제 디바이스에 어플리케이션을 직접 통합 빌드하여 필드 테스트 수행
실제 기기 기반의 환경 검증
테스트 결과 (검증 성공)
실제 벽면에 기기를 밀착시켜 구동한 결과 주변 가전의 미세 자기장 간섭 속에서도 ARCore 3D 벡터 라인이 안정적으로 랜더링되는 것을 확인

## Slide 10
핵심 기능 1 : 카메라 AR 기반 전선 탐지
3D 공간 앵커링 및 시각화
ARCore 엔진 이용, 지자기 센서 값을 이용해 전선이 의심되는 위치의 3D 좌표(x, y, z) 연산 및 기록 -> 스마트폰 이동시 전선의 경로를 선으로 시각화
전선 궤적 안정화 필터 적용
손떨림이나 급격한 자기장 값의 변화로 인해 전선이 튀지 않도록 직전 측정 값과 현재 측정값을 특정 비율로 합성
-> 전선 궤적 생성 안정화
상대적 위치 보정 연산
사용자가 벽면에 밀착해 측정하기까지의 앞뒤 거리 변화를 수학적으로 보정
-> 전선 궤적 생성 정확도 증가
프로젝트 결과

## Slide 11
핵심 기능 2 : 0.1° 단위 정밀 디지털 수평계
정밀 각도 연산
가속도·지자기 센서 융합 및 회전 행렬공식 적용으로 실시간 미세 각도 추출
이원화 측정 시스템 (Dual-Mode)
- 바닥 모드 (Flat Mode)
스마트폰을 바닥에 완전히 눕혔을 때가 0.0° 기준이며, 가구 조립 및 평면 수평 측정에 사용
- 벽면 모드 (Standing Mode)
스마트폰을 벽에 수직으로 세웠을 때가 0.0° 기준이며, 액자나 선반의 좌우 기울기 측정에 사용
프로젝트 결과

## Slide 12
본 프로젝트는 AR과 하드웨어 센서 융합으로 일상 속 안전과 정밀함을 실현했습니다.
- 안드로이드 기기 통합 빌드·현장 테스트 완료 - 전선 탐지 모드: 벽면 스캔으로 전선 경로 실시간 추적·정확 드로잉 - 수평계 모드: 0.1° 단위 제어 및 수평 일치 시 오렌지 링 피드백 안전과 정밀함을 더하다, SMART WALL-SAVER
시연 결과
깃허브 주소 : https://github.com/limssu/Smart-Wall-Saver

## Slide 13
시연 영상

## Slide 14
Git Hub 형상 관리 및 모듈화 개발
GitHub 협업 방식: 하나의 메인 저장소 안에서 SafetyScan과 SmartLeveler 패키지 완전히 분리
-> 독립적인 .kt 소스코드 파일로 개발 진행
  기획 및 시각화: 프로젝트 총괄 기획 및 ARCore 공간 추적 엔진 기반 벽면 배선 매핑 로직 연동
  사용성 최적화: 시공 환경(바닥/벽면) 구분을 위한 이원화 측정 시스템 수학적 축 전환 가이드 제안
  통합 빌드 현장 테스트 수행
김선재
202647012
  핵심 로직 구현: 안드로이드 가속도 및 지자기 센서 수집 알고리즘 설계 및 2차 저역통과필터 구현
  UI/UX 디자인: 프로젝트 전반의 미니멀 다크모드 및 오렌지 링 피드백 시스템 컴포넌트 마크업
  예외 처리 코딩: 수평 진입 시 무한 진동 오버헤드를 방지하기 위한 단발성 예외 처리 플래그 플로우 개발
임수정
202647017
협업 과정 및 팀워크
Team
팀원별 역할 분담

## Slide 15
프로젝트를 통해 배운 점
마무리 및 향후 개선 방향
  하드웨어 노이즈 극복 및 정밀도 확보
  손떨림으로 인한 센서의 미세한 떨림 문제를 소프트웨어 필터(LPF)로 완벽히 보정하여 0.1° 단위의 안정성 구현
  시공 현장에 맞춘 사용자 중심(UX)
  : 실제 사용 편의성을 고려해 '바닥 모드'와 '벽면 모드'로 수평 기준을 이원화하여 전문 인테리어 장비 수준의 실무형 편의성 달성
Phase 1
잘된 점 — 프로젝트 성과
Phase 2
아쉬운 점 — 프로젝트 한계
Phase 3
향후 과제
  지자계 센서(TYPE_MAGNETIC_FIELD) 특성상 벽면 내 철근·인접 가전제품의 자기장 간섭으로 미세 오차 발생
  AR 가상 벽면 마킹 및 시공 히스토리 저장 기능: 탐지된 전선 경로 위에 가상 타공 포인트를 고정하고, 공간별 데이터를 스냅샷 형태로 보관하여 재작업 시 편의성 확보
  알고리즘 기반 데이터 정제 역량 향상 : 안드로이드 가속도·지자기 센서의 물리적 노이즈문제를 이중 저역통과필터 구현을 통한 가속도·지자기 센서의 물리적 노이즈 제어 및 고정밀 데이터 확보 기술 체득
  실무적 관점의 사용자 경험(UX) 최적화 : 현장 시공 환경을 반영한 바닥/벽면 이원화 모드 설계 및 햅틱 피드백 예외 처리를 통한 실무형 인터페이스 설계 역량 강화

## Slide 16
Q&A
Q&A
감사합니다.